## Slide 1
MENS
Microcorrentes na Estética
Facial e Corporal
Do básico aos recursos avançados
Fundamentos
Segurança
Protocolos
Decisão clínica
Aula teórico-prática · formação profissional
Notes: Duração sugerida: 3 a 4 horas, incluindo prática. Abra perguntando: “Microcorrente é sinónimo de lifting?” Guarde as respostas para rever no slide de mitos.

## Slide 2
ABERTURA
Resultados de aprendizagem
No final, o formando deverá conseguir…
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Explicar
O que é MENS, como se diferencia de outras correntes e quais os parâmetros essenciais.
2
Selecionar
Cliente, objetivo, elétrodos, modo, intensidade, frequência e tempo com segurança.
3
Aplicar
Técnicas faciais e corporais básicas, com progressão para sequências avançadas.
4
Avaliar
Resposta imediata, tolerância, resultados seriados e sinais para interromper ou encaminhar.
5
Comunicar
Benefícios possíveis e limites da evidência sem prometer resultados garantidos.
Notes: Tempo: 3 min. Explique que a aula combina ciência, segurança, técnica e comunicação ética. Estes objetivos podem ser usados como grelha da avaliação prática.

## Slide 3
ABERTURA
Percurso da aula
Da corrente elétrica à tomada de decisão em cabine
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Básico
Unidades, formas de onda, circuito e dose
2
Fundamentos
Bioeletricidade, mecanismos e evidência
3
Segurança
Avaliação, contraindicações e higiene
4
Aplicação
Face, corpo e documentação
5
Avançado
Combinações, casos e adaptação
Regra transversal: tratar o objetivo e a resposta do cliente — não apenas selecionar um programa do equipamento.
Notes: Tempo: 2 min. Mostre o percurso. Diga que cada protocolo será apresentado como um raciocínio: objetivo → segurança → dose → técnica → reavaliação.

## Slide 4
FUNDAMENTOS
O que são microcorrentes?
MENS = Microcurrent Electrical Neuromuscular/Neuro Stimulation
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
μA
microampères
corrente de baixa intensidade
✓
Subsensorial
Em uso típico, não deve provocar formigueiro ou contração visível.
≈
Baixa frequência
Muitos equipamentos usam pulsos de baixa frequência; alguns oferecem corrente contínua ou alternada.
D
Dose dependente
O efeito depende de intensidade, frequência, polaridade, tempo, elétrodo e tecido.
!
Não é uma só corrente
“Microcorrente” descreve sobretudo a escala de intensidade — não um protocolo universal.
Notes: Tempo: 5 min. Destaque que MENS é um termo amplo e que o nome comercial não informa sozinho a forma de onda. Peça aos formandos para procurarem no painel do seu equipamento: μA, Hz, polaridade e modo.

## Slide 5
FUNDAMENTOS
Escala de intensidade: A, mA e μA
Compreender a unidade evita erros de dose
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1 A
1 ampère
1 mA
0,001 A
1 μA
0,000001 A
×
Conversão-chave
1 mA = 1 000 μA
Antes de aplicar: confirmar sempre se o visor apresenta μA ou mA.
Notes: Tempo: 5 min. Exercício rápido: 500 μA correspondem a 0,5 mA. Enfatize que confundir mA com μA multiplica a dose por mil.

## Slide 6
FUNDAMENTOS
Os seis parâmetros que definem a dose
Ler o equipamento como uma linguagem
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
I
Intensidade
μA aplicados
f
Frequência
pulsos por segundo (Hz)
∿
Forma de onda
mono/bifásica; quadrada etc.
+
Polaridade
fixa, alternada ou sem efeito polar
t
Tempo
minutos por zona/sessão
E
Elétrodo
área, material, fixo ou móvel
Notes: Tempo: 7 min. Explique que a mesma intensidade pode produzir respostas diferentes com elétrodos e formas de onda diferentes. A dose real é o conjunto, não apenas o número em μA.

## Slide 7
FUNDAMENTOS
MENS não é TENS, FES nem galvânica
Comparação funcional simplificada
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
Aspeto
MENS
TENS
FES/EMS
Galvânica
Escala
μA
mA
mA
mA/μA
Sensação
subsensorial
sensorial
contração
picada/calor
Alvo típico
tecido/estética
dor
músculo
efeito polar
Contração
não
não pretendida
sim
não
Se há contração muscular evidente, a aplicação já não se comporta como microcorrente subsensorial típica.
Notes: Tempo: 7 min. Esta tabela é didática; os equipamentos híbridos podem combinar modalidades. Não confundir microgalvânica (efeito polar) com MENS bifásica.

## Slide 8
FUNDAMENTOS
A pele faz parte do circuito
A corrente segue o caminho de menor impedância
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
EQUIPAMENTO
elétrodo
pele + gel
condutor
retorno
1
Reduzir resistência
Limpar, retirar oleosidade excessiva e usar meio condutor compatível.
2
Manter contacto
Ambos os polos devem contactar a pele; evitar falhas intermitentes.
3
Observar a pele
Secura, lesão, metal e área do elétrodo alteram densidade e conforto.
Notes: Tempo: 6 min. Demonstre o circuito com duas sondas. Explique que maior área distribui a corrente; uma ponta pequena concentra densidade. Usar apenas meios condutores autorizados pelo fabricante.

## Slide 9
FUNDAMENTOS
Bioeletricidade e reparação tecidular
Mecanismo proposto: o tecido lesionado altera gradientes elétricos locais
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
PELE ÍNTEGRA
gradiente estável
LESÃO
corrente endógena
+ migração celular
MENS
pode modular o ambiente elétrico local
Mecanismo biologicamente plausível ≠ eficácia clínica garantida.
Notes: Tempo: 8 min. Apresente a teoria das correntes de lesão como hipótese plausível. Evite dizer que a MENS “repõe a corrente do corpo” de forma literal. A eficácia depende do contexto e da dose.

## Slide 10
FUNDAMENTOS
Mecanismos propostos: o que sabemos?
Separar observação experimental, hipótese e resultado clínico
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
ATP e transporte
Laboratório
Efeito demonstrado em pele de rato com corrente direta; não prova rejuvenescimento humano.
2
Síntese proteica
Laboratório
Aumento em determinadas intensidades no estudo clássico; resposta não linear.
3
Migração celular
Pré-clínico
Campos elétricos podem orientar células envolvidas na reparação.
4
Edema/linfa
Hipótese
Mecanismo frequentemente proposto; evidência estética direta é limitada.
5
Analgesia
Clínico variável
Não deve ser assumida como equivalente à TENS; resultados dependem do dispositivo.
6
Tonicidade facial
Clínico limitado
Aparência pode melhorar temporariamente; evidência independente ainda reduzida.
Use linguagem proporcional à evidência: “pode auxiliar”, “como adjuvante”, “resposta variável”.
Notes: Tempo: 10 min. Fonte experimental-chave: Cheng et al., Clin Orthop Relat Res. 1982;171:264–272 (PMID 7140077). Reforce a diferença entre resultados em ratos, feridas clínicas e estética em pele saudável.

## Slide 11
EVIDÊNCIA
Estudo clássico de Cheng et al. (1982)
Corrente direta em pele de rato: resposta dependente da intensidade
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
10–100 μA
estimulação metabólica observada
100–750 μA
transporte de aminoácidos aumentado
>1 000 μA
efeitos estimulantes diminuem/invertem
!
Leitura correta
O estudo apoia uma relação dose–resposta em tecido animal. Não define, sozinho, a melhor frequência, o tempo de aplicação ou um protocolo estético humano.
A expressão “ATP +500%” não deve ser usada como promessa clínica sem contexto metodológico.
Notes: Tempo: 8 min. Fonte: Cheng N et al. PMID 7140077. O gráfico é conceptual e não representa valores percentuais exatos. Explique a ideia de janela terapêutica e por que “mais corrente” não significa “mais resultado”.

## Slide 12
EVIDÊNCIA
Onde a evidência é mais consistente?
Mapa prático para comunicar benefício e incerteza
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
Mais promissor
Reparação de feridas como adjuvante, em contextos clínicos e com protocolos específicos.
Em desenvolvimento
Cicatrização, cicatrizes e pós-procedimento sob supervisão e com pele adequada.
Limitado/heterogéneo
Rejuvenescimento, lifting, acne, edema estético e FEG.
E
Conclusão honesta
A microcorrente pode ser útil como recurso complementar, mas os protocolos variam muito. Resultados estéticos devem ser medidos e reavaliados, sem extrapolar dados de feridas ou estudos pré-clínicos.
Notes: Tempo: 8 min. Evidência recente inclui ensaios de cicatrização, mas não permite transferir diretamente resultados para pele saudável. Exemplo: Koh et al., Burns 2025;51:107286 (PMID 39571366). Revisões recentes continuam a apontar heterogeneidade.

## Slide 13
EQUIPAMENTO
Equipamento e acessórios
Conhecer o sistema antes de selecionar o programa
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
G
Gerador
Confirmar modalidade, canais, limites de μA, frequências, calibração e manutenção.
F
Elétrodos fixos
Silicone, autoadesivos ou placas: dose estável e mãos livres.
M
Elétrodos móveis
Sondas, bastões, luvas ou cotonetes condutores: técnica dependente do operador.
C
Meio condutor
Gel/solução compatível; manter contacto uniforme e evitar secagem.
H
Consumíveis
Desinfeção, barreiras, cabos íntegros e acessórios aprovados.
O manual do modelo utilizado prevalece sobre qualquer tabela genérica.
Notes: Tempo: 6 min. Mostre o equipamento real. Consulte o manual quanto a acessórios, produtos condutores, limpeza e limites. Não improvisar eletrodos nem misturar cabos de equipamentos diferentes.

## Slide 14
SEGURANÇA
Avaliação antes da aplicação
Da expectativa do cliente ao plano seguro
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Objetivo e expectativa
Definir a queixa, o resultado possível e o prazo realista.
2
História e dispositivos
Saúde, medicação, cirurgias, implantes, gravidez e sensibilidade.
3
Observação da pele
Integridade, inflamação, infeção, lesões, edema e produto presente.
4
Registo de base
Fotografia padronizada, medidas e escala da queixa.
5
Teste e dose inicial
Começar conservadoramente e confirmar contacto.
6
Consentimento
Explicar sensação, limites, alternativas e sinais de alarme.
Notes: Tempo: 8 min. Transforme estes passos numa ficha de avaliação. O consentimento não elimina a obrigação de respeitar contraindicações, âmbito profissional e instruções do fabricante.

## Slide 15
SEGURANÇA
Triagem rápida: semáforo de decisão
Aplicar, adaptar ou adiar/encaminhar
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
VERDE
Pele íntegra; objetivo compatível; sem dispositivos/condições relevantes; compreensão e consentimento.
Aplicar e monitorizar
AMARELO
Sensibilidade alterada, pós-procedimento recente, medicação relevante, doença controlada ou dúvida clínica.
Adaptar / pedir autorização
VERMELHO
Implante eletrónico, infeção ativa, lesão suspeita, trombose suspeita, dor aguda inexplicada ou contraindicação do manual.
Não aplicar / encaminhar
Notes: Tempo: 7 min. Esta triagem não substitui o manual nem avaliação médica. Use o amarelo quando houver incerteza: reduzir risco não significa “aplicar na mesma”; pode significar adiar.

## Slide 16
SEGURANÇA
Contraindicações principais
Lista conservadora — confirmar sempre no manual do equipamento
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
!
Dispositivos eletrónicos
Pacemaker, desfibrilhador, neuroestimulador, bomba implantada ou outro implante eletrónico.
!
Gravidez
Evitar salvo indicação expressa do fabricante e autorização clínica aplicável.
!
Epilepsia / cabeça e pescoço
Não aplicar sem orientação específica; evitar trajetos transcranianos.
!
Infeção ou inflamação aguda
Não tratar sobre infeção ativa, febre, dermatite intensa ou lesão sem diagnóstico.
!
Neoplasia / lesão suspeita
Não aplicar sobre área tumoral ou lesão cutânea não esclarecida.
!
Trombose / hemorragia
Evitar sobre trombose suspeita, hemorragia ativa ou risco vascular relevante.
Não posicionar a corrente através do tórax, sobre olhos, seio carotídeo ou mucosas.
Notes: Tempo: 10 min. A lista é deliberadamente conservadora. Alguns dispositivos têm contraindicações adicionais: metais, medicações, alterações de sensibilidade, procedimentos recentes. Consultar sempre instruções de utilização e âmbito profissional.

## Slide 17
SEGURANÇA
Precauções e respostas adversas
Reconhecer cedo, interromper e documentar
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
PRECAUÇÕES
Pele muito seca ou sensível
Rosácea/fragilidade vascular
Preenchimentos, fios ou toxina recentes
Alteração de sensibilidade
Diabetes, doença autoimune ou vascular
Pós-operatório recente
INTERROMPER SE…
Ardor ou dor
Eritema persistente
Tontura, náusea ou cefaleia
Espasmo/contração inesperada
Piora do edema/inflamação
Reação ao gel ou ao metal
Conduta: desligar → retirar elétrodos → avaliar → prestar cuidados adequados → registar/encaminhar.
Notes: Tempo: 8 min. Sensação forte não é sinal de eficácia. Se houver ardor, verificar secagem do gel, contacto, cabo, elétrodo e integridade da pele; não limitar-se a reduzir a intensidade e continuar.

## Slide 18
APLICAÇÃO
Fluxo universal de uma sessão
Um protocolo seguro começa antes de ligar o equipamento
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Avaliar
2
Higienizar
3
Preparar
4
Programar
5
Aplicar
6
Reavaliar
A
Antes
Explicar sensação esperada e confirmar consentimento.
D
Durante
Contacto contínuo, comunicação e observação da pele.
P
Depois
Registar parâmetros, resposta e plano da próxima sessão.
Notes: Tempo: 6 min. Peça aos alunos que repitam o fluxo em voz alta. Este fluxo será usado nas práticas facial e corporal.

## Slide 19
APLICAÇÃO
Configurações de elétrodos
A geometria altera o trajeto e a densidade da corrente
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
Bipolar móvel
Duas sondas mantêm o circuito local; útil em manobras faciais.
técnica
Monopolar + retorno
Sonda ativa pequena e elétrodo de retorno maior; maior concentração local.
precisão
Fixos em pares
Placas posicionadas para abranger a zona; boa repetibilidade.
repetibilidade
Notes: Tempo: 8 min. Demonstre como a área do elétrodo altera a densidade. Em monopolar, confirmar no manual qual é o ativo e qual é o retorno. Nunca deixar uma sonda sem contacto durante a emissão.

## Slide 20
APLICAÇÃO
Construir a dose: uma matriz, não uma receita
Ponto de partida conservador + resposta + manual
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Objetivo
reparação, edema, qualidade cutânea, estimulação
2
Tecido/estado
íntegro, sensível, pós-procedimento, corporal
3
Modo
contínuo, pulsado, mono/bifásico
4
Intensidade
muitos protocolos usam 10–600 μA; iniciar baixo
5
Frequência
varia amplamente; não existe “profundidade por Hz” universal
6
Tempo
frequentemente 10–20 min; depende da zona e do aparelho
Parâmetros do SF MAXX e de outros equipamentos são presets do fabricante — validar no manual e não extrapolar para outras marcas.
Notes: Tempo: 10 min. Os materiais-fonte citam faixas até 900/999 μA e 0,5–900 Hz. Explique que essas faixas descrevem capacidades e literatura heterogénea, não uma prescrição universal.

## Slide 21
FACE
Princípios de técnica facial
Contacto, direção, ritmo e ergonomia
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Deslizamento
Lento, contínuo e com pressão leve; renovar o condutor antes de secar.
2
Pinçamento elétrico
Posicionar sondas para trabalhar uma prega sem tracionar excessivamente.
3
Direção
Seguir anatomia e objetivo; evitar atravessar o crânio e a região ocular.
4
Feedback
A técnica típica é subsensorial. Perguntar e observar continuamente.
Notes: Tempo: 8 min. Demonstração sem corrente e depois com dose mínima. Trabalhar simetricamente e comparar lados. Evitar pressão excessiva, especialmente em pele fina ou após procedimentos.

## Slide 22
FACE
Protocolo-base: revitalização e tonicidade
Exemplo pedagógico — adaptar ao manual e à avaliação
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Preparar
Higienização + meio condutor
2
Dose inicial
Modo facial; intensidade subsensorial, conservadora
3
Trabalhar
Hemicara por zonas, movimentos lentos e simétricos
4
Tempo
Aproximadamente 10–20 min no total, conforme aparelho
5
Reavaliar
Pele, conforto, simetria e fotografia padronizada
sem dor · sem contração
Resultado imediato pode ser subtil e transitório; avaliar série de sessões, não apenas uma fotografia.
Notes: Tempo: 12 min. Prática guiada. Não indicar uma frequência “para músculo” como verdade universal. Se o equipamento tiver protocolo facial validado, usar esse programa e registar todos os parâmetros disponíveis.

## Slide 23
FACE
Edema e pós-procedimento: abordagem conservadora
Apenas com pele adequada e autorização quando aplicável
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
OBJETIVO
Conforto, modulação do edema e apoio à recuperação — não substituir cuidados médicos.
TÉCNICA
Intensidade baixa, manobras suaves, sem pressão e sem passar sobre ferida aberta.
✓
Pode avançar
Pele íntegra, evolução esperada, autorização e ausência de sinais de alarme.
×
Adiar
Dor crescente, calor intenso, secreção, equimose extensa, febre ou edema assimétrico.
R
Registar
Procedimento prévio, data, autorização, área evitada e resposta.
+
Combinar
Medidas prescritas, cuidados domiciliários e acompanhamento do profissional responsável.
Notes: Tempo: 8 min. Pós-operatório e pós-procedimento invasivo exigem articulação com o profissional responsável. Não aplicar sobre suturas, feridas ou infeção sem protocolo clínico específico e competência legal.

## Slide 24
FACE
Acne e inflamação: evitar extrapolações
Microcorrente não é automaticamente bactericida em qualquer configuração
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
✓
O que pode fazer
Em alguns dispositivos e protocolos, integrar uma estratégia para pele acneica, sobretudo visando conforto e recuperação. A indicação depende do aparelho.
!
O que não afirmar
“Mata bactérias”, “cura acne” ou “substitui dermatologia”. Ação antimicrobiana depende de polaridade, dose, modelo e evidência específica.
→
Quando encaminhar
Acne noduloquística, cicatrizes em progressão, infeção, uso de isotretinoína, dor intensa ou impacto psicossocial relevante.
Não deslizar sondas sobre pústulas abertas; evitar contaminação cruzada e traumatismo.
Notes: Tempo: 8 min. Alguns dispositivos combinados têm autorização para acne por causa de LED azul, não necessariamente pela microcorrente. Separar a contribuição de cada modalidade.

## Slide 25
CORPO
Aplicações corporais: objetivos realistas
Melhorar condição cutânea e conforto — sem prometer redução de gordura
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Qualidade cutânea
Recurso adjuvante em planos de hidratação, textura e suporte à recuperação.
2
Edema
Pode integrar medidas de conforto e drenagem quando não há causa médica urgente.
3
FEG
Evidência direta limitada; combinar com avaliação, estilo de vida e recursos adequados.
4
Pós-procedimento
Somente com autorização, pele íntegra e protocolo coordenado.
Microcorrente não é eletrolipólise e não deve ser apresentada como método de destruição adipocitária.
Notes: Tempo: 7 min. Diferencie MENS de eletrolipólise, corrente excitomotora e vacuoterapia. O objetivo corporal deve ser específico e mensurável.

## Slide 26
CORPO
Protocolo-base: edema não complicado
Triagem vascular primeiro; técnica suave e reavaliação
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Triar
Exclua sinais de trombose, infeção, descompensação cardíaca/renal e edema súbito unilateral.
2
Posicionar
Conforto, retorno venoso adequado e elétrodos sem cruzar o tórax.
3
Aplicar
Dose baixa/subsensorial; placas fixas ou técnica móvel conforme manual.
4
Medir
Perimetria padronizada, sensação de peso, fóvea e fotografia quando indicado.
Edema é um sinal, não um diagnóstico. Se a causa não estiver esclarecida, encaminhar.
Notes: Tempo: 10 min. Caso prático: perna com edema unilateral de início recente é vermelho — não tratar. Em edema crónico conhecido, seguir plano autorizado e comparar medidas em condições semelhantes.

## Slide 27
CORPO
FEG e textura cutânea
Plano multimodal, expectativas moderadas e medidas objetivas
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
FEG
Avaliação
grau/aspetos, laxidez, edema, hábitos e circulação
MENS
recurso complementar para condição tecidular; evidência limitada
Associação
exercício, nutrição, massagem/drenagem e tecnologias indicadas
Resultados
fotografia, perímetro, escala validada e satisfação
Evitar a frase “quebra gordura”: MENS não é um método de redução adiposa estabelecido.
Notes: Tempo: 8 min. Defina FEG como condição multifatorial. Explique que alterações imediatas podem refletir hidratação, edema, postura e iluminação; padronizar a avaliação.

## Slide 28
CORPO
Pós-operatório corporal
Quando o trabalho em equipa é parte do protocolo
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Fase aguda
prioridade médica; controlar complicações
2
Fase inicial
apenas com autorização e pele adequada
3
Recuperação
dose conservadora + objetivos definidos
4
Manutenção
reavaliar necessidade e benefício real
Nunca tratar sinais de complicação: dor progressiva, calor, rubor, secreção, febre, dispneia ou assimetria súbita.
Notes: Tempo: 8 min. Não atribuir todas as alterações a “fibrose”. A fase pós-operatória muda rapidamente; cada sessão começa com nova triagem.

## Slide 29
AVANÇADO
Combinações: construir uma sequência lógica
Cada recurso deve ter uma função e um motivo
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Preparar
higienização / peeling suave indicado
2
Tratar alvo
MENS com objetivo e dose definidos
3
Complementar
LED ou outro recurso compatível
4
Finalizar
barreira, fotoproteção e orientação
!
Evitar sobretratamento
Mais recursos na mesma sessão não garantem maior eficácia.
✓
Compatibilidade
Confirmar produto condutor, ordem e intervalo no manual.
Notes: Tempo: 10 min. Exemplo: peeling ultrassónico + MENS só se o equipamento autorizar e a pele tolerar. Após procedimentos que aumentam permeabilidade, rever o produto condutor e o risco de irritação.

## Slide 30
AVANÇADO
Polaridade: quando importa?
Distinguir corrente com efeito polar de corrente bifásica equilibrada
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
MONOFÁSICA / CONTÍNUA
+
−
efeito polar + maior atenção à pele, ao tempo e à densidade
BIFÁSICA EQUILIBRADA
carga líquida próxima de zero; menor efeito químico acumulado
Não escolher ânodo/cátodo por uma tabela antiga se o equipamento alterna automaticamente a polaridade.
Notes: Tempo: 9 min. Os materiais antigos citam colocação do ânodo ou reversão do cátodo em feridas. Isso não deve ser transferido para protocolos estéticos sem conhecer a forma de onda e o manual.

## Slide 31
AVANÇADO
Árvore de decisão de parâmetros
Raciocínio para adaptar sem improvisar
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
Qual é o objetivo mensurável?
Pele sensível /
pós-procedimento
Dose mínima
+ autorização
Qualidade cutânea /
tonicidade
Programa facial
+ técnica móvel
Edema conhecido
Dose baixa
+ triagem vascular
Corpo / FEG
Plano multimodal
+ métricas
Se não consegue justificar um parâmetro, volte ao manual, à avaliação ou ao objetivo.
Notes: Tempo: 10 min. Faça os alunos escolherem um ramo e justificarem modo, intensidade, tempo, elétrodos e critério de interrupção.

## Slide 32
CASOS
Caso 1 — face: flacidez ligeira e expectativa alta
Cliente de 48 anos, pele íntegra, sem contraindicações, quer “lifting imediato”
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Objetivo
Melhorar aparência e condição cutânea, explicando a natureza progressiva/temporária.
2
Plano
Técnica facial subsensorial + cosmética de suporte + série reavaliada.
3
Métrica
Fotografia padronizada, escala de satisfação e avaliação da pele.
Pergunta ao grupo
Que promessa é ética? Que dose inicial escolheria? O que faria se houvesse contração visível?
Notes: Tempo: 10 min. Resposta esperada: promessa moderada; dose subsensorial conforme manual; se houver contração, interromper e rever modalidade/intensidade/contacto. Reavaliar após série, não vender garantia.

## Slide 33
CASOS
Caso 2 — corpo: edema assimétrico súbito
Cliente procura tratamento para “retenção de líquidos” numa perna
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
!
Sinais
Início recente, unilateral, sensação de calor e desconforto.
×
Decisão
Não aplicar MENS, massagem, vacuoterapia ou compressão sem avaliação.
→
Ação
Encaminhar para avaliação clínica urgente conforme sinais e contexto.
R
Registo
Queixa, duração, sinais observados, orientação e recusa do procedimento.
A competência avançada mais importante pode ser saber quando não tratar.
Notes: Tempo: 8 min. Discuta trombose/infeção como possibilidades que exigem avaliação. Não diagnosticar; reconhecer risco e encaminhar.

## Slide 34
QUALIDADE
Documentação que permite aprender
Sem registo, não há dose reproduzível nem avaliação séria
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
✓
Avaliação
objetivo, pele, saúde, consentimento
✓
Equipamento
marca/modelo, programa e canal
✓
Dose
μA, Hz, modo, polaridade, tempo
✓
Aplicação
elétrodos, posicionamento, meio condutor
✓
Resposta
sensação, pele, intercorrências
✓
Resultado
medidas, fotografia e plano seguinte
Fotografias: mesma luz, distância, expressão, postura, lente e momento do dia.
Notes: Tempo: 7 min. Mostre uma ficha real ou peça aos alunos para criarem uma. Respeitar proteção de dados e autorização para fotografias.

## Slide 35
PENSAMENTO CRÍTICO
Mitos e verdades
Responder com precisão protege o cliente e a credibilidade profissional
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
MITO
“Se não se sente, não funciona.”
A MENS típica é subsensorial.
MITO
“Mais μA dá mais resultado.”
A resposta pode ser não linear.
MITO
“Uma frequência corresponde sempre a uma profundidade.”
Depende da forma de onda, tecido e aparelho.
VERDADE
“Pode integrar um plano multimodal.”
Se cada recurso tiver indicação e compatibilidade.
VERDADE
“O manual do aparelho importa.”
Define limites, acessórios e contraindicações.
VERDADE
“Resultados devem ser medidos.”
A observação reduz vieses e promessas.
Notes: Tempo: 8 min. Volte às respostas da abertura. Peça que cada formando reformule uma frase comercial numa frase cientificamente responsável.

## Slide 36
PRÁTICA
Oficina prática em pares
Aplicar o fluxo, justificar a dose e documentar
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Triagem simulada
Usar ficha e identificar verde/amarelo/vermelho.
2
Montagem
Inspecionar cabos, escolher elétrodos e preparar condutor.
3
Aplicação facial
5–8 min, subsensorial, com técnica e comunicação.
4
Aplicação corporal
Configuração fixa ou móvel, sem cruzar tórax.
5
Intercorrência
Simular ardor/gel seco e executar a conduta correta.
6
Registo e feedback
Anotar parâmetros e fazer avaliação entre pares.
Notes: Tempo: 45–60 min. O formador deve validar equipamento desligado antes de cada montagem. Não aplicar em formandos com contraindicações. Usar cenário simulado se houver dúvida.

## Slide 37
AVALIAÇÃO
Checklist de competência prática
Critérios observáveis para aprovação
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
Realiza triagem e identifica contraindicações
Explica o procedimento e obtém consentimento
Confirma unidade, modalidade e acessórios
Prepara pele e meio condutor corretamente
Mantém contacto e técnica ergonómica
Comunica e observa durante a aplicação
Interrompe perante resposta adversa
Regista parâmetros e reavalia
Falha crítica: aplicar perante contraindicação, cruzar o tórax ou continuar perante dor/ardor.
Notes: Tempo: durante a prática. Sugestão: aprovado quando cumpre todos os itens críticos e pelo menos 80% dos restantes.

## Slide 38
AVALIAÇÃO
Quiz final
Escolha a melhor resposta e justifique
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
500 μA equivalem a…
0,5 mA
2
Sensação forte durante MENS significa…
parar e rever; não é objetivo
3
Edema unilateral súbito deve ser…
encaminhado, não tratado
4
A melhor dose é…
a menor dose justificada, adaptada e reavaliada
5
“ATP +500%” prova lifting facial?
não; é extrapolação inadequada
Notes: Tempo: 10 min. Mostre as respostas uma a uma ou peça resposta antes de revelar. Critério: além da resposta, o formando deve explicar o motivo de segurança.

## Slide 39
ENCERRAMENTO
Cinco mensagens para levar
Competência = conhecimento + decisão + técnica + ética
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
1
Microcorrente é uma escala de intensidade, não uma receita.
2
A dose é um conjunto: forma de onda, μA, Hz, tempo e elétrodos.
3
Mecanismo plausível não equivale a benefício clínico garantido.
4
Triagem e sinais de alarme vêm antes do protocolo.
5
Registar e medir permite adaptar com responsabilidade.
O melhor protocolo é aquele que consegue justificar, executar com segurança e reavaliar.
Notes: Tempo: 5 min. Peça a cada formando para escolher a mensagem mais importante e explicar como mudará a sua prática.

## Slide 40
REFERÊNCIAS
Fontes e leitura recomendada
Materiais fornecidos + referências científicas e regulatórias
MENS · microcorrentes na estética facial e corporal
MATERIAIS FORNECIDOS
MENS.ppt / MicroEe.ppt e MENS.rtf (material histórico, 2003)
Nelson, Hayes & Currier. Eletroterapia Clínica, 3.ª ed.
Aparelhos de corrente elétrica — Fabiana Tozo
Stimulus Face MAXX — material do equipamento
FONTES-CHAVE
Cheng N et al. Clin Orthop Relat Res. 1982;171:264–272. PMID 7140077.
Koh K et al. Burns. 2025;51(1):107286. PMID 39571366.
Hasegawa T et al. Prog Rehabil Med. 2022. PMID 36160025.
Choi S et al. Lasers Med Sci. 2024;39:38. PMID 38236440.
FDA: categoria NFO — estimulador elétrico transcutâneo para fins estéticos.
Atualizar sempre com o manual do equipamento, normas locais e evidência mais recente.
Notes: Links: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/7140077/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/39571366/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/36160025/ ; https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/38236440/ ; https://www.accessdata.fda.gov/scripts/cdrh/cfdocs/cfpmn/pmn.cfm?ID=K233525 .